| Адепт: Управление строительством v 4.10 © ООО"Адепт" |  |
| --- | --- |
| Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Благовещенск, ул. Зейская, дом 190 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 |
| (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) |
| Кровля |
| Основание: У284-2015 АС |
| Сметная стоимость: 4045,53 тыс.руб. |
| -- строительных работ: 4045,53 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда: 657,69 тыс.руб. |
| -- оплата труда основных рабочих: 623,10 тыс.руб. |
| -- оплата труда машинистов: 34,59 тыс.руб. |
| Трудозатраты: 3989,07 чел.-ч |
| -- трудоемкость основных рабочих: 3851,38 чел.-ч |
| -- трудоемкость машинистов: 137,69 чел.-ч |
| Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2015 г. |

| № по см. | № по разд. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. Изм. | Кол-во | Тек. цена ед. | Стоимость единицы в текущих ценах | Общая стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | На ед | всего |  |  | ЗП | ЭМ | ЗПМ | Мат |  | ЗП | ЭМ | ЗПМ | Мат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  |  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ТЕРр58-4-1 | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток |  | 1,588 |  | 2204,22 | 2197,84 | 6,38 | 0,00 | 0,00/0,00 | 3500 | 3490 | 10 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=2,86 Изпм=16,78 Ио=2,86 |
|  | 2 | ТЕРр58-3-3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с люлек | 100 м труб и покрытий |  | 0,3 |  | 4435,79 | 4435,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00/0,00 | 1331 | 1331 | 0 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Изпм=16,78 |
|  | 3 | ТЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий |  | 1,636 |  | 1340,02 | 1339,21 | 0,81 | 0,00 | 0,00/0,00 | 2192 | 2191 | 1 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=2,89 Изпм=16,78 Ио=2,89 |
|  | 4 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли |  | 9,35 |  | 2534,92 | 2271,68 | 263,24 | 112,09 | 0,00/0,00 | 23701 | 21240 | 2461 | 1048 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Ио=6,54 |
|  | 5 | ТЕРр58-2-1 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон |  | 0,05 |  | 51183,26 | 51142,25 | 41,01 | 0,00 | 0,00/0,00 | 2559 | 2557 | 2 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=2,86 Изпм=16,78 Ио=2,86 |
|  | 6 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия |  | 9,35 |  | 2419,43 | 2339,80 | 79,63 | 0,00 | 0,00 | 22622 | 21877 | 745 | 0 | 0 | Изп=16,78 Иэм=2,52 Изпм=16,78 Ио=2,52 |
|  | 7 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен(венткороба и вентшахты) | 1 м3 |  | 18 |  | 2006,61 | 1375,79 | 630,82 | 208,58 | 0,00 | 36119 | 24764 | 11355 | 3754 | 0 | Изп=16,78 Иэм=5,68 Изпм=16,78 Ио=5,68 |
|  | 8 | ТЕР10-01-039-05 | Демонтаж: Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)} | 100 м2 проемов |  | 0,0366 |  | 24886,80 | 18195,70 | 6691,10 | 2128,51 | 0,00/0,00 | 911 | 666 | 245 | 78 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Им=6,82 Иом=6,82 Ио=6,54 |
|  | 9 | ТЕРр65-2-3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм(рзборка асбестоцементных труб д-180мм) | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0,312 |  | 17898,14 | 17774,22 | 123,92 | 100,34 | 0,00/0,00 | 5585 | 5546 | 39 | 31 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=7,57 Изпм=16,78 Ио=7,57 |
|  | 10 | ТЕРм10-05-001-04 | Демонтаж: Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.4; Кзтм=0.4; Ккм=0; Квэм=0.4)} | 1 антенна |  | 8 |  | 1859,42 | 1859,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14875 | 14875 | 0 | 0 | 0 | Изп=16,78 Изпм=16,78 |
|  | 11 | ТЕР11-01-008-02 | Демонтаж: Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)} | 1 м3 изоляции |  | 150,58 |  | 442,61 | 282,98 | 159,63 | 69,26 | 0,00 | 66648 | 42611 | 24037 | 10429 | 0 | Изп=16,78 Иэм=5,21 Изпм=16,78 Им=16,85 Иом=16,85 Ио=5,21 |
|  | 12 | ТЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т |  | 90,35 |  | 282,82 | 139,61 | 0,00 | 0,00 | 143,21 | 25553 | 12614 | 0 | 0 | 12939 | Изп=16,78 Изпм=16,78 Им=6,63 Иом=6,63 |
|  | 13 | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т |  | 168,15 |  | 471,02 | 0,00 | 471,02 | 0,00 | 0,00 | 79202 | 0 | 79202 | 0 | 0 |  |
|  | 14 | Х03-21 4-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | т |  | 168,15 |  | 125,14 | 0,00 | 125,14 | 0,00 | 0,00 | 21042 | 0 | 21042 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | ТЕРр58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м |  | 0,04 |  | 44509,87 | 25754,11 | 550,68 | 0,00 | 18205,08/0,00 | 1780 | 1030 | 22 | 0 | 728/0 | Изп=16,78 Иэм=8,51 Изпм=16,78 Им=4,34 Иом=4,34 Ио=8,51 |
|  | 16 | ТЕРр58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кобылки) | 100 м |  | 0,432 |  | 29097,69 | 21420,34 | 165,99 | 0,00 | 7511,36/0,00 | 12571 | 9254 | 72 | 0 | 3245/0 | Изп=16,78 Иэм=8,53 Изпм=16,78 Им=4,35 Иом=4,35 Ио=8,53 |
|  | 17 | ТЕРр58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (укрепление концов стропильных ног, выравнивание стропильных ног в единую плоскость) | 100 м |  | 1,64 |  | 22479,43 | 6409,12 | 303,53 | 0,00 | 15766,78 | 36867 | 10511 | 498 | 0 | 25858 | Изп=16,78 Иэм=8,65 Изпм=16,78 Им=4,51 Иом=4,51 Ио=8,65 |
|  | 18 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 |  | 8,295 |  | 12165,37 | 3199,27 | 245,15 | 66,95 | 8720,95 | 100912 | 26538 | 2034 | 555 | 72340 | Изп=16,78 Иэм=8,41 Изпм=16,78 Им=5,05 Иом=5,05 Ио=8,41 |
|  | 19 | ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок(карнизный и коньковый щит) | 100 м2 |  | 2,67 |  | 17949,80 | 4769,55 | 378,59 | 91,95 | 12801,66 | 47926 | 12735 | 1011 | 246 | 34180 | Изп=16,78 Иэм=8,46 Изпм=16,78 Им=4,79 Иом=4,79 Ио=8,46 |
|  | 20 | 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта(неучтённая древесина 5%) | м3 |  | 1,04 |  | 6685,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6685,78 | 6953 | 0 | 0 | 0 | 6953 |  |
|  | 21 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0,2 |  | 933,82 | 882,46 | 51,36 | 0,00 | 0,00/0,00 | 186 | 176 | 10 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=4,28 Изпм=16,78 Ио=4,28 |
|  | 22 | ТЕРр69-2-2 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий |  | 0,2 |  | 898,12 | 848,73 | 49,39 | 0,00 | 0,00/0,00 | 180 | 170 | 10 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=4,28 Изпм=16,78 Ио=4,28 |
|  | 23 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III(ерши) | т |  | 0,0037 |  | 49179,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49179,75 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 |  |
|  | 24 | 204-0029 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 4 мм(скрутка) | т |  | 0,00276 |  | 35613,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35613,75 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |  |
|  | 25 | ТЕР12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 кровли |  | 9,045 |  | 47188,10 | 7717,45 | 1084,33 | 240,59 | 38386,32/0,00 | 426816 | 69804 | 9808 | 2176 | 347204/0 | Изп=16,78 Иэм=7,06 Изпм=16,78 Им=2,1 Иом=2,1 Ио=7,06 |
|  | 26 | 101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 |  | -1157,76 |  | 261,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,09 | -302280 | 0 | 0 | 0 | -302280 |  |
|  | 27 | 101-3859 | Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7(удельный вес 7.4кг/м2 + запаса по весу 5%) | т |  | 7,03 |  | 46629,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46629,75 | 327807 | 0 | 0 | 0 | 327807 |  |
|  | 28 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0,633 |  | 48159,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48159,75 | 30485 | 0 | 0 | 0 | 30485 |  |
|  | 29 | Прайс | Гидроизоляционная кровельная мастика Ребакс М (20 кг) | шт |  | 1 |  | 2881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2881,36 | 2881 | 0 | 0 | 0 | 2881 |  |
|  | 30 | Прайс | ЗАКЛЕПКА КОМБИНИРОВАННАЯ ZK 4.0X12 алюминий-сталь | 1000шт |  | 1 |  | 473,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,29 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 |  |
|  | 31 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 слуховое окно |  | 5 |  | 3395,46 | 1225,75 | 223,68 | 33,56 | 1946,03/0,00 | 16977 | 6129 | 1118 | 168 | 9730/0 | Изп=16,78 Иэм=7,37 Изпм=16,78 Им=5,58 Иом=5,58 Ио=7,37 |
|  | 32 | 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. |  | 10 |  | 67,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,43 | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 |  |
|  | 33 | 101-2007 | Петли форточные накладные размером 70х55 мм | компл. |  | 20 |  | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,29 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 |  |
|  | 34 | 101-2008 | Задвижки форточные | компл. |  | 10 |  | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 |  |
|  | 35 | ТЕР12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); 3.3 (К Кзпм=2; Кэм=2; Км=2; Кзтр=2)} | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 9,05 |  | 47434,31 | 12533,78 | 5101,93 | 1163,28 | 29798,60 | 429280 | 113431 | 46172 | 10528 | 269677 | Изп=16,78 Иэм=7,18 Изпм=16,78 Им=3,74 Иом=3,74 Ио=7,18 |
|  | 36 | 101-0774 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм | м3 |  | -69,9565 |  | 1689,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1689,97 | -118224 | 0 | 0 | 0 | -118224 |  |
|  | 37 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | -27,693 |  | 571,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,28 | -15820 | 0 | 0 | 0 | -15820 |  |
|  | 38 | 411-0001 | Вода | м3 |  | -34,8425 |  | 24,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,83 | -865 | 0 | 0 | 0 | -865 |  |
|  | 39 | 104-0238 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175 | м3 |  | 203,43 |  | 4267,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4267,47 | 868131 | 0 | 0 | 0 | 868131 |  |
|  | 40 | ТЕР12-01-015-03 | Применительно: Устройство пароизоляции прокладочной в один слой( гидроизоляция) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 15,31 |  | 6964,68 | 1487,21 | 241,88 | 39,64 | 5235,59 | 106629 | 22769 | 3703 | 607 | 80157 | Изп=16,78 Иэм=5,63 Изпм=16,78 Им=6,69 Иом=6,69 Ио=5,63 |
|  | 41 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т |  | -0,7655 |  | 41061,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41061,24 | -31432 | 0 | 0 | 0 | -31432 |  |
|  | 42 | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 |  | -1684,1 |  | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,96 | -48772 | 0 | 0 | 0 | -48772 |  |
|  | 43 | 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 |  | 828,21 |  | 27,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,58 | 22842 | 0 | 0 | 0 | 22842 |  |
|  | 44 | 101-5865 | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap | м2 |  | 855,38 |  | 76,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,58 | 65505 | 0 | 0 | 0 | 65505 |  |
|  | 45 | ТЕР26-02-019-02 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 18,61 |  | 2120,10 | 1841,90 | 243,69 | 2,51 | 34,51/0,00 | 39455 | 34278 | 4535 | 47 | 642/0 | Изп=16,78 Иэм=2,98 Изпм=16,78 Им=13,48 Иом=13,48 Ио=2,98 |
|  | 46 | 113-8073 | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины | кг |  | 376,66 |  | 86,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,99 | 32766 | 0 | 0 | 0 | 32766 |  |
|  | 47 | ТЕР16-04-004-02 | Применительно: Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм(канализационные и вентиляционные стояки) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м трубопровода |  | 0,406 |  | 27755,31 | 11387,54 | 413,85 | 77,61 | 15953,92/0,00 | 11268 | 4623 | 168 | 32 | 6477/0 | Изп=16,78 Иэм=7,54 Изпм=16,78 Им=3,37 Иом=3,37 Ио=7,54 |
|  | 48 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 м3 изоляции |  | 1,12 |  | 11241,02 | 3990,24 | 689,78 | 0,00 | 6561,00 | 12590 | 4469 | 773 | 0 | 7348 | Изп=16,78 Иэм=8,78 Изпм=16,78 Им=6,23 Иом=6,23 Ио=8,78 |
|  | 49 | 104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 |  | -1,7248 |  | 2906,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2906,79 | -5014 | 0 | 0 | 0 | -5014 |  |
|  | 50 | 104-0012 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм | м3 |  | 1,7248 |  | 3123,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3123,49 | 5387 | 0 | 0 | 0 | 5387 |  |
|  | 51 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,25 |  | 16767,08 | 5986,12 | 543,10 | 0,00 | 10237,86 | 4192 | 1497 | 136 | 0 | 2559 | Изп=16,78 Иэм=7,82 Изпм=16,78 Им=6,86 Иом=6,86 Ио=7,82 |
|  | 52 | ТЕР20-02-009-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм(зонты над канализационными и вентиляционными стояками) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 зонт |  | 14 |  | 122,36 | 93,59 | 15,10 | 0,00 | 13,67/0,00 | 1712 | 1310 | 211 | 0 | 191/0 | Изп=16,78 Иэм=7,15 Изпм=16,78 Им=6,33 Иом=6,33 Ио=7,15 |
|  | 53 | 301-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. |  | 14 |  | 276,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,41 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 3870 |  |
|  | 54 | ТЕР10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 проемов |  | 0,0366 |  | 387218,49 | 26156,31 | 10454,85 | 3325,80 | 350607,33/0,00 | 14172 | 957 | 383 | 122 | 12832/0 | Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Им=6,82 Иом=6,82 Ио=6,54 |
|  | 55 | 203-0238 | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 | м2 |  | -3,66 |  | 3384,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3384,36 | -12387 | 0 | 0 | 0 | -12387 |  |
|  | 56 | Прайс | Люк противопожарный металлический ЛМП01/30 | шт |  | 4 |  | 10210,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10210,17 | 40841 | 0 | 0 | 0 | 40841 |  |
|  | 57 | ТЕРр61-1-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских(отделка откосов проёма люка) | 100 м2 поверхности |  | 0,029 |  | 61959,70 | 25514,49 | 689,80 | 558,61 | 35755,41 | 1797 | 740 | 20 | 16 | 1037 | Изп=16,78 Иэм=13,24 Изпм=16,78 Им=2,77 Иом=2,77 Ио=13,24 |
|  | 58 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску(окраска проёма люка) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,029 |  | 5859,02 | 2952,64 | 88,73 | 2,51 | 2817,65 | 171 | 86 | 3 | 0 | 82 | Изп=16,78 Иэм=8,85 Изпм=16,78 Им=2,72 Иом=2,72 Ио=8,85 |
|  | 59 | ТЕРр65-35-1 | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м канала |  | 2,24 |  | 3283,43 | 3006,14 | 2,58 | 2,01 | 274,71 | 7355 | 6734 | 6 | 5 | 615 | Изп=16,78 Иэм=7,59 Изпм=16,78 Им=3,43 Иом=3,43 Ио=7,59 |
|  | 60 | ТЕР20-02-010-08 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 зонт |  | 12 |  | 822,51 | 700,87 | 65,25 | 3,15 | 56,39/0,00 | 9870 | 8410 | 783 | 38 | 677/0 | Изп=16,78 Иэм=6,32 Изпм=16,78 Им=6,28 Иом=6,28 Ио=6,32 |
|  | 61 | 301-0295 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | шт. |  | 12 |  | 3804,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3804,30 | 45652 | 0 | 0 | 0 | 45652 |  |
|  | 62 | ТЕРр53-20-1 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен(ремонт разрушенных участков вентшахт) | 100 м3 кладки |  | 0,027 |  | 548878,19 | 88992,06 | 22315,20 | 9502,18 | 437570,93 | 14820 | 2403 | 603 | 257 | 11814 | Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Им=5,5 Иом=5,5 Ио=6,54 |
|  | 63 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами(устройство леерного ограждения и снегозадержателя) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м ограждения |  | 3,176 |  | 20348,91 | 1280,74 | 497,33 | 88,30 | 18570,84 | 64629 | 4068 | 1580 | 280 | 58981 | Изп=16,78 Иэм=6,68 Изпм=16,78 Им=4,14 Иом=4,14 Ио=6,68 |
|  | 64 | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т |  | -0,9528 |  | 61674,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61674,56 | -58764 | 0 | 0 | 0 | -58764 |  |
|  | 65 | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т |  | 1,946 |  | 61674,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61674,56 | 120019 | 0 | 0 | 0 | 120019 |  |
|  | 66 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,69 |  | 2226,54 | 1226,52 | 48,71 | 2,31 | 951,31 | 1536 | 846 | 34 | 2 | 656 | Изп=16,78 Иэм=3,53 Изпм=16,78 Им=3,61 Иом=3,61 Ио=3,53 |
|  | 67 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,69 |  | 2580,45 | 753,93 | 35,78 | 2,31 | 1790,74 | 1781 | 520 | 25 | 2 | 1236 | Изп=16,78 Иэм=3,91 Изпм=16,78 Им=2,15 Иом=2,15 Ио=3,91 |
|  | 68 | ТЕР10-01-083-05 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного(мостики ходовые) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 покрытия |  | 0,6512 |  | 38877,98 | 5893,69 | 1488,49 | 271,00 | 31495,80 | 25317 | 3838 | 969 | 176 | 20510 | Изп=16,78 Иэм=7,08 Изпм=16,78 Им=4,78 Иом=4,78 Ио=7,08 |
|  | 69 | ТЕР15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву полов(окраска ходового настила) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,4 |  | 6291,78 | 4548,69 | 45,98 | 2,51 | 1697,11 | 8808 | 6368 | 64 | 4 | 2376 | Изп=16,78 Иэм=8,8 Изпм=16,78 Им=2,68 Иом=2,68 Ио=8,8 |
|  | 70 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов(вентборов и вентшахты) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 м3 кладки |  | 14 |  | 5877,46 | 1276,11 | 257,51 | 109,70 | 4343,84 | 82285 | 17866 | 3605 | 1536 | 60814 | Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Им=5,86 Иом=5,86 Ио=6,54 |
|  | 71 | ТЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 т металлических изделий |  | 0,07733 |  | 62280,91 | 10982,12 | 495,59 | 70,06 | 50803,20 | 4816 | 849 | 38 | 5 | 3929 | Изп=16,78 Иэм=7,95 Изпм=16,78 Им=6,72 Иом=6,72 Ио=7,95 |
|  | 72 | ТЕР07-05-030-09 | Установка плит парапета массой до 0,5 т {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,36 |  | 24717,46 | 9218,37 | 9930,89 | 3855,63 | 5568,20/0,00 | 8899 | 3319 | 3575 | 1388 | 2005/0 | Изп=16,78 Иэм=6,44 Изпм=16,78 Им=6,1 Иом=6,1 Ио=6,44 |
|  | 73 | Прайс | Плита ПТ 12.5-8.6 | шт |  | 36 |  | 613,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,36 | 22081 | 0 | 0 | 0 | 22081 |  |
|  | 74 | ТЕР26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен(утепление вентшахт в пределах чердака) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности |  | 0,9852 |  | 3545,84 | 2869,85 | 81,68 | 9,23 | 594,31/0,00 | 3493 | 2827 | 80 | 9 | 586/0 | Изп=16,78 Иэм=6,4 Изпм=16,78 Им=4,99 Иом=4,99 Ио=6,4 |
|  | 75 | 104-0238 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175 | м3 |  | 4,93 |  | 4267,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4267,47 | 21039 | 0 | 0 | 0 | 21039 |  |
|  | 76 | 101-2797 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм | 10 шт. |  | 98,5 |  | 32,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,74 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 3225 |  |
|  | 77 | ТЕР26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 2,16 |  | 67617,88 | 27467,54 | 2903,13 | 0,00 | 37247,21 | 146055 | 59330 | 6271 | 0 | 80454 | Изп=16,78 Иэм=3,57 Изпм=16,78 Им=4,24 Иом=4,24 Ио=3,57 |
|  | 78 | ТЕР12-01-009-01 | Устройство желобов настенных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м желобов |  | 1,636 |  | 108751,20 | 15667,43 | 2837,80 | 642,67 | 90245,97 | 177917 | 25632 | 4643 | 1051 | 147642 | Изп=16,78 Иэм=7,19 Изпм=16,78 Им=4,44 Иом=4,44 Ио=7,19 |
|  | 79 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0,15 |  | 933,82 | 882,46 | 51,36 | 0,00 | 0,00/0,00 | 140 | 132 | 8 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=4,28 Изпм=16,78 Ио=4,28 |
|  | 80 | Прайс УПТК Амурстрой | Крепеж трубы 4" (108-118) к стене + рез уп SER 643 КС-102 | шт |  | 15 |  | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 826 | 0 | 0 | 0 | 826 |  |
|  | 81 | ТЕРр58-10-2 | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек(устройство водосточных труб) | 100 м |  | 0,3 |  | 50813,73 | 14242,70 | 68,43 | 0,00 | 36502,60 | 15245 | 4273 | 21 | 0 | 10951 | Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=4,54 Иом=4,54 Ио=8,91 |
|  | 82 | ТЕРр58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб(устройство отмётов) | 100 шт. |  | 0,02 |  | 30065,97 | 8535,99 | 68,43 | 0,00 | 21461,55 | 601 | 171 | 1 | 0 | 429 | Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=4,81 Иом=4,81 Ио=8,91 |
|  | 83 | ТЕРр58-10-4 | Смена колен водосточных труб с люлек(устройство колен) | 100 шт. |  | 0,04 |  | 40529,37 | 21556,93 | 68,43 | 0,00 | 18904,01 | 1621 | 862 | 3 | 0 | 756 | Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=4,37 Иом=4,37 Ио=8,91 |
|  | 84 | ТЕРр58-10-7 | Смена воронок водосточных труб с люлек(устройство воронок) | 100 шт. |  | 0,02 |  | 60175,98 | 19242,13 | 68,43 | 0,00 | 40865,42 | 1203 | 385 | 1 | 0 | 817 | Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=4,85 Иом=4,85 Ио=8,91 |
|  |  |  | Итого ПЗ по разделу 1 |  | ПЗт 3176290 |  |  |  |  |  |  |  | От/Проч.т 0/0 | ЗПт 623102 | ЭМт/ЭОМт 131892/100244 | ЗПМт/ОЗПМт 34590/0 | Мт/ОМт 1292474/1028578 |  |
|  |  |  | Итого |  | 3176290 |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 623102 | 131892/100244 | 34590/0 | 1292474/1028578 |  |
|  |  |  | ЗП |  | 623102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭМ |  | 131892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭОМ |  | 100244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗПМ |  | 34590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОЗПМ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  | 1292474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОМ |  | 1028578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Об |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проч |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РЗ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  | 557324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  | 311916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 1 |  | 4045530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по разделу 1 |  | 4045530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ПЗ по смете |  | ПЗт 3176290 |  |  |  |  |  |  |  | От/Проч.т 0/0 | ЗПт 623102 | ЭМт/ЭОМт 131892/100244 | ЗПМт/ОЗПМт 34590/0 | Мт/ОМт 1292474/1028578 |  |
|  |  |  | Итого |  | 3176290 |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 623102 | 131892/100244 | 34590/0 | 1292474/1028578 |  |
|  |  |  | ЗП |  | 623102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭМ |  | 131892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭОМ |  | 100244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗПМ |  | 34590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОЗПМ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  | 1292474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОМ |  | 1028578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Об |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проч |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РЗ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  | 557324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 1 |  | 557324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Крыши, кровли 83/83% ФОТ Кн1=0.85 |  | 69875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/110% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 42332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Деревянные конструкции 118/118% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 10921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 74/74% ФОТ Кн1=0.85 |  | 7760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/92% ФОТ Кн1=0.85 |  | 11603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полы 123/123% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 49858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Прочие ремонтно-строительные работы 78/78% ФОТ Кн1=0.85 |  | 8640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кровли 120/120% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 230318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 78892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 14125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Штукатурные работы 79/79% ФОТ Кн1=0.85 |  | 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отделочные работы 105/105% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 5167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Стены 86/86% ФОТ Кн1=0.85 |  | 1942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкции из кирпича и блоков 122/122% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 18838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 155/155% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 5601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  | 311916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 1 |  | 311916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Крыши, кровли 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  | 51177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 24190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Деревянные конструкции 63/63% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 5218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 50/50% ФОТ Кп1=0.8 |  | 4927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  | 7735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полы 75/75% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 27050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Прочие ремонтно-строительные работы 50/50% ФОТ Кп1=0.8 |  | 5237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кровли 65/65% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 110152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 49179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 8072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Штукатурные работы 50/50% ФОТ Кп1=0.8 |  | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отделочные работы 55/55% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 2390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Стены 70/70% ФОТ Кп1=0.8 |  | 1490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкции из кирпича и блоков 80/80% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 10938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 100/100% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 3201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по смете |  | 4045530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по смете |  | 4045530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

________________________Ю.А. Шумов